## Slide 1
COMPAGNIA THETA S.P.A.
Progettazione, Testing e
Sicurezza Infrastrutturale
Buildweek 1 — Team 2
120 host
6 piani
1 firewall
perimetrale
3 sistemi
IDS / IPS
DMZ + NAS
centralizzato
Cisco Packet Tracer · Python · pfSense · Kali Linux

## Slide 2
CONTESTO OPERATIVO
Obiettivi e Requisiti del Progetto
Progettazione e testing dell'infrastruttura di rete per un edificio aziendale moderno strutturato su 6 piani, con l'obiettivo di garantire scalabilità, servizi centralizzati e una difesa perimetrale solida, validata sia a livello logico che in ambiente reale.
120
host totali
6
piani / 20 PC ciascuno
3
moduli IDS / IPS
2
strumenti di validazione:
Packet Tracer + pfSense
Servizi Critici
Web Server pubblico (DVWA / Metasploitable) in DMZ e sistema di storage centralizzato (NAS).
Sicurezza
Firewall perimetrale integrato con 3 sistemi IDS/IPS per il monitoraggio del traffico.
Strumenti di Validazione
Modellazione logica su Cisco Packet Tracer, verifica a basso livello con script Python e ambiente reale pfSense.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
2

## Slide 3
ARCHITETTURA E TOPOLOGIA LOGICA
Ottimizzazione del Design per la Scalabilità
Per garantire la leggibilità dello schema, i 20 PC di ogni piano sono stati raggruppati simbolicamente in un unico “PC rappresentativo” collegato allo switch di piano.
Internet
Simulato tramite una Cloud-PT.
Router Centrale
Gestione del routing inter-piano e instradamento del traffico.
6 Switch di Piano
Un apparato di switching dedicato per ciascun piano dell'edificio.
3 Moduli IDS/IPS
Posizionati in punti strategici della LAN (router dedicati, per superare i limiti di Packet Tracer).
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
3

## Slide 4
TOPOLOGIA LOGICA · CISCO PACKET TRACER
Perimetro: Firewall, DMZ e IDS/IPS
Firewall Perimetrale
Prima linea di filtraggio: il traffico da Internet impatta qui prima di raggiungere la rete.
DMZ
Zona separata dove risiede il Web Server (DVWA/Metasploitable), accessibile da Internet senza esporre la LAN.
Firewall Interno
Separa fisicamente e logicamente la DMZ dalla rete interna aziendale.
IDS/IPS
Monitorano il traffico di rete e aiutano a rilevare o bloccare intrusioni.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
4

## Slide 5
TOPOLOGIA LOGICA · CISCO PACKET TRACER
Rete Interna Aziendale: Piani e NAS
La rete interna contiene i dispositivi dei 6 piani, il NAS aziendale e i sistemi di controllo IDS/IPS.
6
piani aziendali
20
computer per piano
120
computer totali
NAS Aziendale
Archivio dati condiviso, raggiungibile da tutti i computer aziendali.
6 Switch 2960-24TT
Uno switch dedicato per piano, in cascata verso il router centrale.
IDS/IPS Distribuzione Piani
Modulo dedicato al monitoraggio del traffico proveniente dai piani.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
5

## Slide 6
DIFESA IN PROFONDITÀ E SEGMENTAZIONE
La Struttura delle Tre Zone di Sicurezza
La rete è stata suddivisa in tre zone logiche distinte, applicando i rigidi principi della difesa a strati.
1
Zona Esterna
Internet
Punto di ingresso del traffico. Le connessioni impattano inizialmente sul firewall perimetrale, deputato al filtraggio preventivo.
2
DMZ
Zona Demilitarizzata
Segmento isolato che ospita il Web Server: raggiungibile dall'esterno senza esporre o compromettere i sistemi interni della LAN.
3
Rete Interna
LAN Aziendale
Separata dalla DMZ tramite un secondo firewall interno. Cuore dell'azienda: router centrale, NAS e postazioni dei dipendenti.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
6

## Slide 7
CONFIGURAZIONE DI RETE
Piano di Indirizzamento IP
Dispositivo | Indirizzo IP / Subnet | Ruolo e Funzione Aziendale
LAN Client (Piani) | 192.168.10.0 /24 | Segmento di rete per i dipendenti
Router Centrale | 192.168.10.1 | Gateway predefinito per la rete interna
NAS Aziendale | 192.168.10.100 | Risorsa di storage condivisa, raggiungibile da tutta la LAN
Web Server (DMZ) | 172.16.10.10 | Server esposto — Gateway: 172.16.10.1
Configurazione delle Interfacce — Tutti gli indirizzi IP sono stati configurati sulle rispettive interfacce e resi operativi mediante comandi CLI standard (no shutdown).
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
7

## Slide 8
TESTING · FASE LOGICA
Validazione della Connettività Interna
La stabilità e la raggiungibilità dei nodi critici della LAN sono state verificate con successo mediante test di ping, avviati dal computer del piano terra.
Test del Gateway
ping 192.168.10.1
0%
pacchetti persi
Dimostra il corretto instradamento verso il Router Centrale.
Test dello Storage (NAS)
ping 192.168.10.100
0%
pacchetti persi
Conferma che il NAS è pienamente operativo e accessibile dai client.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
8

## Slide 9
TESTING · AMBIENTE REALE
Kali Linux e Metasploitable2
Per condurre test di sicurezza approfonditi e aderenti alla realtà, lo scenario è stato riprodotto in un ambiente di virtualizzazione dedicato.
Macchina Attaccante / Auditor
Kali Linux
192.168.10.102
Macchina Target (Web Server)
Metasploitable2
172.16.10.101
Verifica preliminare: il superamento dei test di ping bidirezionali ha validato l'interconnessione logica tra le due reti virtuali distinte.
Configurazione IP · Metasploitable2 (ifconfig)
Configurazione IP · Kali Linux (ip a)
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
9

## Slide 10
TESTING · AMBIENTE REALE
Verifica di Connettività e Accesso al Servizio Web
Il superamento dei test di ping bidirezionali ha validato l'interconnessione logica tra le due reti virtuali distinte, confermando poi l'accessibilità del Web Server dal browser di Kali.
Ping da Kali verso Metasploitable2
ping 172.16.10.101
Accesso da Browser Kali Consentito
http://172.16.10.101
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
10

## Slide 11
TESTING · AUTOMAZIONE
Automazione e Port Scanning
Per avere una panoramica completa dei servizi attivi su Metasploitable è stata eseguita una scansione con Nmap, usata come riferimento per validare un tool Python sviluppato da zero.
Scansione con Nmap
21 FTP
22 SSH
23 Telnet
25 SMTP
53 DNS
80 HTTP
3306 MySQL
8180 Tomcat
La scansione ha individuato numerose porte aperte: Metasploitable espone intenzionalmente molti servizi vulnerabili. Una scansione più dettagliata (flag -sV) ha mostrato anche tipo di servizio e versione.
scansione_porte.py
Sviluppato da zero sfruttando esclusivamente la libreria nativa socket: effettua connessioni TCP mirate su un pool di porte e le classifica istantaneamente come APERTA o CHIUSA.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
11

## Slide 12
TESTING · AUTOMAZIONE
Codice Sorgente: scansione_porte.py
In linea con i requisiti della traccia, è stato sviluppato da zero un programma Python sfruttando esclusivamente la libreria nativa socket. Il tool effettua connessioni TCP mirate su un pool di porte e le classifica istantaneamente come APERTA o CHIUSA.
Libreria nativa socket, nessuna dipendenza esterna
Timeout di 2 secondi per connessione
Output classificato: APERTA / CHIUSA o non raggiungibile
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
12

## Slide 13
TESTING · SICUREZZA APPLICATIVA
Codice Sorgente: test_verbi_http.py
Uno script Python aggiuntivo invia una richiesta OPTIONS al server sul percorso specificato. OPTIONS è il metodo standard HTTP per chiedere al server quali verbi sono abilitati su un determinato percorso: il server risponde normalmente con un header Allow contenente la lista dei metodi permessi.
GET · POST · PUT · DELETE
Verbi HTTP testati contro il Web Server nella DMZ.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
13

## Slide 14
TESTING · SICUREZZA APPLICATIVA
Esito del Test su phpMyAdmin
Uno script Python aggiuntivo (test_verbi_http.py) inoltra una richiesta OPTIONS verso la directory /phpMyAdmin/ del Web Server: il metodo standard per chiedere al server quali verbi HTTP sono abilitati su un determinato percorso.
Esito del Test
200 OK — il server risponde correttamente, ma senza header Allow.
L'assenza dell'header Allow indica che Apache è configurato per non esporre deliberatamente la lista dei metodi supportati: una buona pratica di mascheramento delle informazioni contro i tentativi di ricognizione esterni.
http://172.16.10.101/phpMyAdmin/
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
14

## Slide 15
APPROFONDIMENTO BONUS
Subnetting e Segmentazione VLAN
A ciascun piano viene assegnata una propria subnet /24, isolata dalle altre tramite VLAN dedicate, per ridurre il dominio di broadcast e limitare la propagazione laterale di eventuali minacce.
Piano | VLAN | Subnet | Note
Piano terra | VLAN 60 | 192.168.60.0/24 | PC piano terra
Piano terra (servizi) | VLAN 70 | 192.168.70.0/24 | NAS e servizi condivisi
Piano 1 | VLAN 10 | 192.168.10.0/24 | —
Piano 2 | VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | —
Piano 3 | VLAN 30 | 192.168.30.0/24 | —
Piano 4 | VLAN 40 | 192.168.40.0/24 | —
Piano 5 | VLAN 50 | 192.168.50.0/24 | —
DMZ (Web Server) | VLAN 80 | 172.16.10.0/24 | Isolata dalla LAN interna
Benefici Chiave
Contenimento delle Minacce
Limitazione rigorosa del movimento laterale di attacchi o malware tra i piani.
Performance Ottimizzate
Forte riduzione dei domini di broadcast e del traffico non necessario.
Controllo Centralizzato
ACL sul Router Centrale per governare le comunicazioni inter-VLAN.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
15

## Slide 16
DIFESA IN PROFONDITÀ · VLAN
Distribuzione Strategica degli IDS/IPS
Nello schema con VLAN, i tre IDS/IPS sono distribuiti secondo una logica di difesa in profondità: controlli attivi (in-line) e passivi (SPAN) garantiscono ridondanza e copertura sia del traffico in ingresso sia di quello già interno.
1
Perimetro Esterno
In-line tra firewall perimetrale e router centrale
Blocca attivamente le minacce provenienti da Internet prima che raggiungano la rete interna.
2
Core di Rete
In-line tra router centrale e switch principale
Protegge il traffico interno da minacce che hanno già superato il primo perimetro.
3
Distribuzione Piani
SPAN (mirroring) sullo switch Piano Terra
Analizza passivamente il traffico verso il NAS, senza introdurre latenza — utile per rilevare anomalie.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
16

## Slide 17
DIFESA IN PROFONDITÀ · VLAN
Configurazione SPAN sullo Switch Piano Terra
CLI · Switch Piano Terra
monitor session 1 source interface FastEthernet 0/4 both
monitor session 1 destination interface FastEthernet 0/5
Perché Monitorare il NAS
Il NAS contiene lo storage centralizzato di tutta l'azienda, assieme a molti dati sensibili: è sicuramente uno dei bersagli più critici dell'intera infrastruttura.
Il monitoraggio SPAN passivo permette di prevenire Ransomware e accessi non autorizzati, senza introdurre latenza sul traffico verso lo storage.
La combinazione di controlli attivi (in-line) e passivi (SPAN) garantisce ridondanza nei controlli di sicurezza e copertura sia del traffico in ingresso sia di quello già interno alla rete.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
17

## Slide 18
AMBIENTE REALE · FIREWALL OPEN-SOURCE
Implementazione delle Policy di Sicurezza su pfSense
WAN
DHCP (NAT) — Internet
LAN
Gateway 192.168.10.1 · Rete 192.168.10.0/24
DMZ (OPT1)
Gateway 172.16.10.1 · Rete 172.16.10.0/24
Policy Rete LAN
Navigazione controllata verso Internet (porte 80/443) e accesso HTTP consentito verso lo specifico IP del Web Server in DMZ.
Policy Rete DMZ
Blocco tassativo del traffico da DMZ a LAN: in caso di compromissione del Web Server, la minaccia resta confinata nella DMZ.
Il passaggio della topologia in un contesto reale è stato consolidato con il firewall open-source pfSense, strutturando 3 interfacce e 3 regole specifiche di filtraggio, verificate nelle pagine seguenti.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
18

## Slide 19
AMBIENTE REALE · PFSENSE
Regole Firewall Applicate
Firewall / Rules / LAN
Navigazione Web Internet, Accesso a DMZ - HTTP, Default allow LAN to any rule.
Firewall / Rules / DMZ
Blocco Traffico da DMZ a LAN — regola tassativa di separazione.
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
19

## Slide 20
AMBIENTE REALE · PFSENSE
Verifica di Connettività da Kali
Comando (da Kali) | Risultato Atteso | Verifica
ping -c 4 192.168.10.1 | 0% packet loss | Kali raggiunge pfSense
ping -c 4 172.16.10.101 | 0% packet loss | Kali raggiunge Web Server
nmap -p 80 172.16.10.101 | 80/tcp open http | Porta 80 aperta in DMZ
ping 192.168.10.102 (da Meta) | 100% packet loss | DMZ isolata dalla LAN
Nmap da Kali · porta 80 aperta
Ping da Kali verso Metasploitable2
Ping da Metasploitable2 verso Kali · 100% loss
Buildweek 1 · Team 2 · Compagnia Theta S.p.A.
20

## Slide 21
CONCLUSIONI
Un'infrastruttura sicura, testata e pronta a crescere
Sicurezza Perimetrale
Grazie all'architettura con DMZ isolata e al firewalling reale con pfSense, anche in caso di attacco al Web Server i dati interni e i PC dei dipendenti restano protetti.
Affidabilità e Controllo Totale
I test hanno confermato una stabilità di rete al 100% (0% di pacchetti persi verso il NAS); script Python e audit con Kali Linux hanno validato l'efficacia delle difese.
Scalabilità
L'infrastruttura è già predisposta per l'evoluzione verso una segmentazione VLAN per piano, garantendo prestazioni ottimali e isolamento dei guasti.
Compagnia Theta S.p.A. · Buildweek 1 — Team 2